## Slide 1
DIÁLOGO DE SEGURANÇA · DSS
Postos de Manobra
no TFPM
Regras do ROF (PGS 002722) e sua aplicação no dia a dia do Terminal Ferroviário Ponta da Madeira
VALE · Terminal Ferroviário Ponta da Madeira | ROF PGS 002722, Rev. 10 — Item 47

## Slide 2
Objetivo deste DSS
Alinhar todo o time operacional sobre o que é um Posto de Manobra, quem faz o quê, e quais regras do ROF garantem que trens e equipes de manobra circulem no TFPM sem colisão, atropelamento ou invasão de linha.
?
O que é
Definição de Posto de Manobra e suas características obrigatórias
⚙
Quem faz
Papéis do Controlador de Pátio, Responsável pela Manobra e Operador de trem
!
Como agir
Regras de passagem, sinais sonoros/luminosos e comunicação obrigatória
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
2

## Slide 3
O que é um Posto de Manobra
ROF · Item 47 — Definição
“Posto de Manobra – área mapeada onde se concentram as manobras e atendem aos requisitos de segurança previamente definidos.
Quando em atividade, essa área passa a ser controlada pelo responsável da manobra, após autorização do centro de controle de pátio. A circulação de veículos ferroviários somente poderá ocorrer com autorização do responsável pela manobra ao operador de trem.”
REGRA-CHAVE
Sem autorização do responsável pela manobra, nenhum veículo ferroviário circula pelo Posto de Manobra ativo.
Gerenciado pela supervisão do pátio, com apoio do CCP, CPIA, Via Permanente e SESMT.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
3

## Slide 4
Quem está envolvido
Papéis e responsabilidades na operação de um Posto de Manobra
1
Controlador de Pátio (CCP)
Autoriza a ativação do Posto de Manobra, informa rotas e dá ciência de manobras nas linhas adjacentes ao operador de trem.
2
Responsável pela Manobra
Assume o controle da área após autorização do CCP; libera ou não a passagem de trens pelo posto.
3
Operador de Trem
Coteja mensagens do CCP, aciona sino/farol/buzina e só passa pelo posto com liberação confirmada.
4
Cobertura da Cauda
Em manobras em recuo, cumpre os requisitos de passagem e alerta sobre qualquer desvio.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
4

## Slide 5
Características obrigatórias
ROF 47.1 — Todo Posto de Manobra deve ter:
⇱
Limites definidos
Estacionamento de locomotivas, composições, vagões e equipamentos, com boa visibilidade.
☀
Iluminação adequada
Conforme normas de segurança do SESMT para trabalho noturno.
▦
Piso demarcado nas entrevias
Sinalização horizontal de 0,60 m no eixo da entrevia (cores conforme comprimento — ver próximo slide).
≡
Entrevias niveladas
Piso nivelado e brita compactada; em AMV manual, a brita cobre até o local de operação do AMV.
⛔
Barreira física
Sempre que possível, entre a linha do pátio e a via de circulação.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
5

## Slide 6
Sinalização horizontal das entrevias
ROF 47.1.c — piso demarcado no eixo da entrevia, faixa de 0,60 m
Entrevia MENOR que 5 metros
(ou completamente vermelho)
Faixas amarelas intercaladas com vermelho, na cor de atenção máxima — sinaliza distância curta de reação.
Entrevia IGUAL OU MAIOR que 5 metros
(ou completamente amarelo)
Faixas amarelas intercaladas com preto — entrevias mais longas, maior tempo de percepção.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
6

## Slide 7
Passagem pelo Posto — COM manobra ou atividade
ROF 47.2.a
1
CCP informa a rota ao operador e dá ciência das manobras/atividades nas linhas adjacentes.
2
Operador de trem coteja a mensagem do controlador.
3
Ao se aproximar do posto, o operador contata o responsável pela manobra. Sem liberação, PARA o trem antes do posto.
4
Responsável pela manobra se posiciona em local seguro, fora da entrevia, e então autoriza a passagem.
5
Operador aciona sino e farol baixo em toda a extensão (farol alto se baixa luminosidade).
6
Após cessar a atividade na linha adjacente, o responsável confirma a liberação com o CCP para retomar a manobra.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
7

## Slide 8
Passagem pelo Posto — SEM manobra ou atividade
ROF 47.2.b
1
CCP dá ciência de que o trem passará sobre Postos de Manobra sem manobra ativa.
2
Operador de trem coteja a mensagem do controlador.
3
Operador usa farol baixo em toda a extensão do posto (farol alto em baixa luminosidade).
4
Em manobra de recuo, a cobertura da cauda cumpre os requisitos de passagem pelo posto.
Atenção em qualquer situação: havendo desvio, o operador (ou cobertura da cauda) deve parar o trem e informar imediatamente o Controlador de Pátio.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
8

## Slide 9
Manobras FORA dos Postos de Manobra
ROF 47.3 — mesmo princípio, com autonomia formalmente transferida
1
CCP certifica que o local está liberado pelo supervisor do pátio e interdita as linhas adjacentes necessárias.
2
Responsável pela manobra solicita a interdição dos segmentos de linha ao CCP.
3
CCP transfere formalmente a autonomia de circulação nas linhas adjacentes ao responsável pela manobra.
4
CCP autoriza o operador a circular, informando limite de autorização, nome do responsável e complemento da rota.
5
Ao se aproximar, o operador faz acionamento curto de buzina, além de sino e farol baixo (alto em baixa luminosidade).
6
Sem contato com o responsável pela manobra, o operador para no limite autorizado pelo CCP.
7
Responsável só reinicia a manobra após confirmar a interdição da linha junto ao CCP.
8
Devolução do controle do posto/segmento só ocorre após certeza de que a área está segura.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
9

## Slide 10
Acesso de outras pessoas ao Posto de Manobra
ROF 47.4 — operação ferroviária dentro da área de controle
1
Recebe a solicitação de acesso à área de controle, com a atividade a ser feita.
2
Informa e obtém anuência do controlador do pátio para permitir o acesso.
3
Não permite pessoas no raio de ação da manobra nem nas entrevias em uso.
4
Não permite que pessoas autorizadas saiam da área de controle sem autorização.
5
Ao término da atividade, informa o controlador do pátio.
6
Só devolve o controle do posto após a certeza de que a área está segura.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
10

## Slide 11
Sinais sonoros e luminosos obrigatórios
Resumo dos itens 47.2 e 47.3
🔔
Sino
Acionado ao se aproximar do Posto de Manobra, em toda a sua extensão.
🔅
Farol baixo
Em toda a extensão do posto/segmento controlado, em condições normais de luz.
🔆
Farol alto
Em locais com baixa luminosidade, substituindo o farol baixo.
📢
Buzina curta
Acionamento curto ao se aproximar de manobra fora do Posto de Manobra (47.3.k).
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
11

## Slide 12
Regras de Ouro do Posto de Manobra
✓
Sem liberação do responsável pela manobra, o trem PARA antes do posto.
✓
Sempre cotejar a mensagem do CCP — nunca presumir a rota.
✓
Sino e farol acesos em toda a extensão do posto, sempre.
✓
Qualquer desvio: pare o trem e informe o CCP imediatamente.
✓
Pessoas só entram na área de controle com anuência do controlador do pátio.
✓
Controle do posto só é devolvido com a área comprovadamente segura.
ROF PGS 002722 · Item 47 · Postos de Manobra
12

## Slide 13
No TFPM, isso vale para todo trem, todo turno, todo pátio.
Dúvidas sobre a aplicação local de uma regra? Acione a supervisão do pátio, o CCP ou o SESMT antes de iniciar a manobra.
Obrigado pela atenção — segurança é responsabilidade de todos.
VALE · TFPM | Fonte: ROF PGS 002722, Rev. 10 — 18/08/2025 — Item 47